## Slide 1: Елементи обртног кретања
Особине, подела и примена осовина,
осовиница, рукаваца и вратила

## Slide 2: Вратила и осовине су носачи обртних машинских делова, који у оквиру једног машинског система врше:
преношење кретања и оптерећења
спајање делова у функционалну целину

## Slide 3: 1.Осовине
3. Рукавци
4. Вратила
2.Осовинице

## Slide 4: ОСОВИНЕ
Осовине представљају носаче обртних машинских делова као што су точкови, добоши,зупчаници, каишници итд.
Дефиниција:
Осовине су машински елементи који служе као носачи мирујућих, осцилаторних или обртних машинских делова.

## Slide 5: Напрезање:
Осовине су напрегнуте на савијање, а у мањој мери и на смицање и аксијална напрезања-притисак односно затезање. Осовине никада не преносе обртни момент тј. снагу, па су због тога оптерећене само на савијање.
Осовине су изложене силама и спреговима у аксијалној равни.Попречни пресеци напрегнути су на савијање и затезање или савијање и притисак што зависи од смера деловања аксијалних сила.

## Slide 6: Примена:
Као носачи точкова на вагонима, вагонетима, локомотивама, транспортним колицима, приколицама, код друмских возила, добоша за намотавање ужета или ланца при дизању терета, итд.

## Slide 7: Подела:
Покретне -обрћу се или осцилују заједно са причвршћеним деловима(вагонска осовина, осовине вагонета и локомотива);
Непокретне–не обрћу се (осовине код друмских возила, код ручних колица, осовине на дизалицама).
Могу се поделити и на:
Шупље и
Пуне

## Slide 9
2. Осовинице
3. Рукавци
4. Вратила

## Slide 10: Осовинице ( сворњаци)
Осовине које су кратке у односу на пречник зову се осовинице. Примењују се за остваривање зглобне покретне везе делова.Оптерећене су на савијање, смицање и површински притисак.

## Slide 11
3. Рукавци
4. Вратила

## Slide 12: Рукавци:
Рукавци су места на осовинама или вратилима којима се осовине и вратила ослањају о лежишта.Они чине целину са осовинама и вратилима.
Према правцу деловања силе деле се на: радијалне , аксијалне и радијално-аксијалне.
Према положају на вратилу или осовини на: спољашње и унутрашње.
Према облику на цилиндричне, коничне, гребенасте и лоптасте.

## Slide 13
Гребенасти
Лоптасти
Радијални

## Slide 14: Подглавци:
Подглавци су места где се вратила и осовине спајају у чврсту везу са другим елементима.

## Slide 15
Вратило са лежајевима, зегеровим прстеновима (плава боја), спојницом (жута боја) и
ременицом(светло плава боја).

## Slide 16
4. Вратила

## Slide 19: ВРАТИЛА
Вратила се увек обрћу, а ретко осцилују.
Омогућавају обртање делова који се налазе на њима, спајање у функционалну целину и преношење оптерећења.
Дефиниција:
Вратила представљају носаче обртних машинских делова и служе за преношење обртних момената,снаге дуж осе обртања.

## Slide 20: Напрезања:
Вратила, поред уздужних и попречних сила, преносе и снагу, односно обртни момент, па су изложена сложеном напрезању (савијању и увијању).

## Slide 21: Примена
Код машина алатки,електромотора,
мотора са унутрашњим сагоревањем и диференцијала,друмским и шинским возилима,клипних мотора, авиона,бродова, турбина, ексцентар преса и друго .
Вратила су носачи зупчаницима, каишницима, ланчаницима, фрикционим точковима, спојницама и друго .

## Slide 22: Подела:
Вратила се деле на:
чврста и
савитљива
Чврста вратила према положају геометријске осе деле се на:
права и
коленаста
Савитљива вратила деле се на:
гипка и
зглавкаста

## Slide 23: Према облику деле се на:
Права
Коленаста
Карданска
Брегаста
Гипка
Права вратила су вратила код којих је осна линија права линија. Примењују се код електромотора, редуктора, а попречни пресеци су кружни.Могу бити:
Глатка и
Степенаста

## Slide 24: Глатка вратила (попречни пресек је по целој дужини константан) Примењују се при трансмисијама и разноврсним машинама.
Степенаста вратила
(цилиндрични облик са променљивим пресеком
по дужини). Примењују се код редуктора, тешких машина а понекад и као главно
трансмисијско вратило.

## Slide 25: Коленасто вратило (осна линија је изломљена). Употребљава се за претварање праволинијског кретања у кружно и обрнуто.
Могу бити проста ( 1 колено) и сложена.
Примењују се код мотора са унутрашњим сагоревањем(као главно вратило), клипних компресора, ексцентар преса и др.Оно је једно од најодговорнијих,најоптерећенијих,најсложенијих и најскупљих делова мотора.

## Slide 26: Брегасто вратило
Представља један од најважнијих елемената мотора аутомобила. Од њеног рада зависи буквално све – снага мотора, потрошња горива, количина издувних гасова, трајност мотора…
Она контролише рад усисних и издувних вентила и то чини преко специјалних ‘брегова’ који се налазе дуж ње.

## Slide 28: Карданско вратило
Употребљава се код моторних возила за преношење обртног кретања од мотора до диференцијала.

## Slide 30: Савитљива вратила
Гипка вратила служе за преношење обртног момента када геометријска оса вратила мења свој просторни положај. Употребљавају се за преношење мањих обртних момената. Састоје се од једне или више жица увијених у виду цилиндричних завојних опруга чији се завојци додирују.
Зглавкаста вратила се употребљавају када делови вратила не леже у истом правцу.
Употребљавају се за пренос окретања
под углом ( код карданског вратила).

## Slide 31: Вратила могу бити: пуног и шупљег пресека. Шупља вратила се употребљавају за смањење тежине и где су растојања између лежишта велика.
Вратила могу бити израђена
изједна са појединим елементима,
Ожлебљена вратила,

## Slide 32: Према величини силе која делује на вратило, вратила се могу поделити на :лака и тешка.
Лака вратила су вратила која на себи носе лаке машинске делове и служе за пренос мањих обртних момената.Оптерећена су само на увијање.
Тешка вратила оптерећена су тешким деловима и великим обимним силама, а и сама имају велику тежину.Ова вратила су оптерећена на савијање и увијање.